Pentru secvenţa de cod de mai jos se realizează schema logică.

.data

vector dw 1,2,3,4

dim_vector equ 4

suma dw ?

……….

.code

……………………

mov SI,offset vector

mov CX,dim_vector

xor AX,AX

ciclu:

add AX, [SI]

inc SI

inc SI

loop ciclu

…………………

# Text boxes

SI = offset vector

CX = dim_vector

AX = 0

AX = AX + SI

SI = SI + 2

CX = CX - 1

CX=0

ciclu

NU

DA

DA

ciclu

CX=0

sub CX,1

inc SI

add AX, [SI]

xor AX,AX

mov CX,dim_vector

mov SI,offset vector

inc SI

SAU